## Slide 1
Spécification du thermostat
Document de test ReqtiCraft, créé pour le corpus maison.

## Slide 2
Mesure
THS_REQ1 : Mesure de la température
Le thermostat doit mesurer la température ambiante toutes les 10 secondes.
Priority : High
THS_REQ2 : Précision de mesure
La précision de mesure doit être meilleure que 0,5 °C entre 5 °C et 35 °C.
Priority : High

## Slide 3
Régulation
THS_REQ3 : Consigne
L'utilisateur doit pouvoir régler une consigne entre 7 °C et 30 °C.
Priority : Medium
THS_REQ4 : Hystérésis
Le chauffage doit être commandé avec une hystérésis de 0,3 °C.
Priority : Medium
THS_REQ5 : Mode absence
Un mode absence doit abaisser la consigne de 3 °C.
Priority : Low

## Slide 4
Connectivité
THS_REQ6 : Pilotage à distance
La consigne doit pouvoir être modifiée depuis une application mobile.
Priority : Low